控制协议
通令参数：
标准速率为4800bps,无校验， 8位数据位，1位停止位
2、命令串格式：
一个PTZ控制命令为7字节的十六进制代码，格式如下：
Word 1	Word２	Word ３	Word ４	Word ５	Word ６	Word ７
同步字节	地址	Command 1	Command（指令码） 2	Data（数据） 1	Data 2	校验字节

同步字节为＄ＦＦ。
地址字节为受控制的PG解码器的 十六进制地址，从1开始编号
校验字节为Word2到Word 6的检验和（CheckSum）
校验码 = MOD[（字节2 + 字节3 + 字节4 + 字节5 + 字节6）/100H]
Command 1 and	Command 2 如下：
	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit4	Bit 3	Bit2	Bit 1	Bit 0
Command 1	自动	恒为 ０	恒为０	自动	为 ０	光圈关	光圈开	聚焦近
Command 2	聚焦远	变倍大	变倍小	下	上	左	右	恒为 ０

注：云台自动由Command １的Bit 7和Bit ４控制：为＄９０时云台自动开。

Data1(Word5)数据码1控制水平方向速度00-3FH
Data2(Word6)数据码2控制垂直方向速度00-3FH。

注：停止命令停止当前云台及镜头的动作，其Word３到Word6全为０。
辅助继电器开关命令也为７字节长度，其Word 1、Word２、Word ７同上，

	Word ３	Word ４	Word ５	Word ６
设置	００	０９	００	０１ to ０８
清除	００	０Ｂ	００	０１ to ０８

设置预置点命令
字节1	字节2	字节3	字节4	字节5	字节6	字节7
同步字节	地址码	00	03H	00	预置点号	校验码

调用预置点命令
字节1	字节2	字节3	字节4	字节5	字节6	字节7
同步字节	地址码	00	07H	00	预置点号	校验码

控制线连接方式：A 485+
        B 485-

        TX+ 485+
        TX- 485-

解码器控制代码示例
若非特意注明，控制１号解码器为例
云台动作命令
上： （按下）FF 01 00 08 00 2F 38 （弹起）FF 01 00 00 00 00 01
２号上：（按下）FF 02 00 08 00 2F 39 （弹起）FF 02 00 00 00 00 02
下： （按下）FF 01 00 10 00 2F 40 （弹起）FF 01 00 00 00 00 01
左： （按下）FF 01 00 04 2F 00 34 （弹起）
右： （按下）FF 01 00 02 2F 00 32 （弹起）FF 01 00 00 00 00 01
自动： （开）FF 01 90 00 00 00 91 （关） FF 01 00 00 00 00 01

镜头控制命令
17 57
光圈：开（按下）FF 01 02 00 00 00 03 （弹起）FF 01 00 00 00 00 01
      关（按下）FF 01 04 00 00 00 05 （弹起）FF 01 00 00 00 00 01
变倍：小（按下）FF 01 00 20 00 00 21 （弹起）FF 01 00 00 00 00 01
      大（按下）FF 01 00 40 00 00 41 （弹起）FF 01 00 00 00 00 01
聚焦：近（按下）FF 01 01 00 00 00 02 （弹起）FF 01 00 00 00 00 01
      远（按下）FF 01 00 80 00 00 81 （弹起）FF 01 00 00 00 00 01

三、辅助继电器控制命令
AU×1：（断开）FF 01 00 0B 00 01 0D （闭合）FF 01 00 09 00 01 0B
AU×2：（断开）FF 01 00 0B 00 02 0E （闭合）FF 01 00 09 00 02 0C
AU×3：（断开）FF 01 00 0B 00 03 0F （闭合）FF 01 00 09 00 03 0D
AU×4：（断开）FF 01 00 0B 00 04 10 （闭合）FF 01 00 09 00 04 0E

说明：
1. 云台上下左右及镜头控制按钮弹起时必须发出停止命令。
2. 要求软件可设置镜头及辅助继电器控制按钮的标题。
3. 辅助继电器的控制有两种方式，要求软件可由用户选择控制方式：
按钮式：按钮按下时发出继电器闭合控制命令,反之弹起时发出继电器断开控制命令。
开关式：按一下按钮发出继电器闭合控制命令，再按一下则发出断开命令。

回到0位 ff 01 00 49 00 00 4a pan 坐标0度 tile 水平 304.56位于水平位置

回到pan 零位 坐标0度

获取 pan位置
ff 01 00 51 00 00 52

获取 tile位置 ff 01 00 53 00 00 54

向上到顶 53d1 214.57

向下到底 0d80 34.56

能够输入的值 [0-3456] [21457 35999] 30457水平位置